## Slide 1: ХАЛАТ Обработка подборта в халате
Составила: Ефимова Ирина Ивановна

## Slide 2: План работы по пошиву халата
1. Раскроить воротник.
2. Обработать вытачки.
3. Соединить кокетки с деталями переда.
4. Обработать плечевые и боковые срезы.
5. Обработать воротник и подборта.
6. Соединить воротник с горловиной, одновременно обтачать подборта.
7. Обработать нижний срез.
8. Обработать рукава и соединить с проймами.
9. Обработать карманы и соединить с полочками.
10. Разметить и обработать петли.
11. Пришить пуговицы.
12. Отутюжить готовое изделие.

## Slide 3: Машинные швы
1. Шов вподгибку с закрытым срезом.
2. Накладной.
3. Стачной.
4. Обтачной
5. Двойной.
1.
2.
3.
4. 5.

## Slide 4: Детали халата
Игра «Зашифрованные слова»
7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2
т | б | п | о | д | р | о
Подборт
Изделие
Воротник
7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4
е | д | л | з | и | и | е
4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5
о | к | в | н | о | и | р | т

## Slide 5: Инструкционная карта
1. Соединить подборта с изделием до рассечек.
2. Вложить воротник, вметать и втачать в горловину.
3. Вывернуть подборта, выправить углы и выметать шов.
4. Подогнуть срез втачивания верхнего воротника и настрочить.
5. Прикрепить верхние края подборта.
6. Приутюжить шов втачивания и воротник.
1-3
4-5
6

## Slide 6: Правила техники безопасности
1.
2.
3.
4.

## Slide 7: Практическая работа
Работа по инструкционным картам
Проверка качества работы
1. Машинная строчка ровная, на 1-2 мм от края подгиба.
2. Углы бортов и воротника хорошо выправлены.
3. Концы воротника и уступы бортов имеют одинаковые размеры (проверить путем складывания изделия).
4. Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

## Slide 8: Ответы на вопросы
К какой группе относится халат?
Назначение халата
К плечевой
Для дома

## Slide 9
3. Какие силуэты могут быть у халата?
3. Прямой, свободный, полу-
прилегающий, приталенный

## Slide 10
4. Из каких тканей шьют халаты?
4. Х/б, лен, шелк

## Slide 11
5. Назовите детали халата
6. Какие из них непарные?
5. Полочки, спинка, кокетки, рукава, воротник, карман, подборта
6. Спинка, карман

## Slide 12: Тема следующего урока
Обработка нижнего среза